Information til forbrugerne i 2014  ifølge bekendtgørelse nr.1024 af 31.oktober  2011 om

vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

___________________________________________________________________________________________

Hjemmeside : www.orevand.dk

______________________________________________________________________

Måleraflæsning

Måleraflæsning følger kalenderåret, næste afl. 31/12-2015.

_______________________________________________________________________________

Vandværket.

Ore vandværk er et andelsselskab, der ejes og drives af forbrugerne. Vandet pumpes fra 3 boringer, der ligger tæt på vandværket og 1 boring ved Åstrupvej 5. Vandet beluftes hvorefter det filtreres gennem to sandfiltre og pumpes i rentvandstanke, derfra pumpes det med automatisk styret anlæg til forbrugerne med et tryk på 4,0 bar.

Regulativ.

Fællesregulativ for private almene vandværker, kan hentes på.

http://guldborgsundvandraad.dk

Forsyningsområde.

Orevej 23-123, Åstrupvej 1-22, Kongsnæsgaard, Ore Strand, Ore Strandpark,    Ore Strandvej, Søborgvej, Møllemarken, Slotsmarken, Solbakken, Haregårdsvej,       Platanvej, Tømrervænget, Plantagevej, Pilehegnet og Blommehegnet. Næsgaard samt husene omkring Næsgaard.

Indvindingsmængde.

Ca.31.000 m³ pr. år.

Analyser.

Analyse 09.05.2014 og 28.05.2014

Hårdhed.

Af hensyn til doseringen af vaskepulver til vaske-og opvaskemaskiner kan det oplyses, at vandets hårdhed er mellem 12,0º og 18,0º dh, hvilket betegnes temmelig hårdt.

Analyseresultater. 09.05.2014 og28.05.2014

| Betegnelse | Målt værdi | Tilladelig værdi | Enhed |
| --- | --- | --- | --- |
| Fluorid | 1.2 | 1,5 | mg F/l |
| Jern | <0.01 | 0,1 | mg Fe/l |
| Mangan | 0,005 | 0,02 | mg Mn/l |
| Nitrat | 3,9 | 50 | mg No3/l |
| Nikkel | 1,1 | 20 | ug/l |
| Kimtal v. 22 | 25 | 50 | antal/ml |
| Kimtal v. 37 | 5 | 5 | antal/ml |
| Coliforme bakterier | <1 | <1 | ant./100 ml |

Vandets dag D. 22.Marts. kl. 10.00- 13.00 Åbent Hus på V.V.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen Ore vandværk

Yderligere oplysninger ved formanden.

# Text boxes

ORE VANDVÆRK  Orevej 109 4850 Stubbekøbing

WWW.OREVAND.DK        Mail.vandarne@privat.dk  TLF.54441602

FORMAND  PRIVAT. 54441606/30664699